Specyfikacja  techniczne chłodziarki do przechowywania krwi

Nazwa urządzenia: .....................................

Producent: ............................................................................

Kraj pochodzenia:................................................................…

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka do przechowywania krwi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pojemność w [l] min 340 | TAK |  |
|  | Zakres temperatury +4 °C (zakres regulacji od +2 do +6), dokładność ustawienia temperatury 0,1 °C | TAK |  |
|  | Min. dwie niezależne sondy temperatury NTC dla panelu sterowania oraz PT100 na potrzeby monitoringu | TAK |  |
|  | Hermetyczny kompresor | TAK |  |
|  | Poziom hałasu <45 db | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny - otwartych drzwi, - wysokiej temperatury, -niskiej temperatury, - awarii zasilania, - zabrudzonego kondensatora, - nieprawidłowej pracy, usterki części | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia progów alarmu temperatury | TAK |  |
|  | Niezależny ciągły zapis temperatury z bateryjnym podtrzymanie zasilania pomiar poprzez dedykowany czujnik PT100 klasy A+ z dokładnością 0,1°C | TAK |  |
|  | Rejestracja zapisu temperatury i zdarzeń na karcie SD z okresu min 10lat oraz z okresu min 1 roku na pamięci USB, | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu ostatnich min 30 zarejestrowanych zdarzeń na panelu sterowania | TAK |  |
|  | Zintegrowany zamek drzwi, z uszczelką magnetyczną i przełącznikiem drzwiowym, który zatrzyma wentylację, aby ograniczyć straty temperaturowe przy otwieraniu drzwi | TAK |  |
|  | Cyfrowy zamek kluczowy, drzwi otwarcia przez naciśnięcie odpowiedniej ikony na kontrolerze, ochrony hasłem, w przypadku braku zasilania otwarcia drzwi ręcznie. | TAK |  |
|  | Tryb odszraniania automatyczny | TAK |  |
|  | Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza w komorze roboczej | TAK |  |
|  | Sterownik dotykowy z czytelnym wyświetlaczem LCD (min 7"), wykres w czasie rzeczywistym zarejestrowanej temperatury (pomiar co 30 sek.), dzienny wykres temperatury z możliwością wyboru daty, natychmiastowy dostęp do opcji kontroli i pracy urządzenia, wyświetlenie opisu alarmów, automatyczny monitoring napięcia, ochrona dostępu przez ustalone hasło, możliwość wyświetlenia plików multimedialnych użytecznych dla użytkowników (instrukcje wideo, instrukcja obsługi) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dostarczone na karcie SD służące do pobierania i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz tworzenia grafik | TAK |  |
|  | Kółka 4 szt., w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Ilość worków min 180, z krwią o pojemności 450 ml | TAK |  |
|  | Lekkie aluminiowe szuflady z możliwością wysuwania na prowadnicach teleskopach, w pełni wyjmowane dla łatwego dostępu, z regulacją wysokości, z perforowaną strukturą, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza, poprawiając jednolitość temperatury w komorze, szuflady wyposażone w regulowane ścianki działowe dostosowane do przechowywania worków z krwią | TAK |  |
|  | Sonda z balastem do symulacji temperatury produktu | TAK |  |
|  | Port USB, SD, RJ45, styk bezpotencjałowy, | TAK |  |
|  | Wymiar zewnętrzny (WxSxG) w [cm]) 196 x 60 x 66 | TAK |  |
|  | Funkcja dzień/noc dla oszczędności energii | TAK |  |
|  | Naturalny czynnik chłodniczy R290 |  |  |
|  | Urządzenie zgodne z dyrektywą: 93/42/EEC DIN 13277 2011/65/EC (ROHS II) 2015/863/ EC (ROHS III) | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 dla producenta, oraz serwisu (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |
|  | Parametry muszą zostać potwierdzone oryginalnymi dokumentami producenta tj. broszury, instrukcję obsługi itp. Dołączyć do oferty | TAK |  |