Specyfikacja techniczna mikroskopu badawczego

Nazwa urządzenia: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj pochodzenia: ................................................................…

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop badawczy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Stabilna baza mikroskopu, zwarta, ergonomiczna w standardzie koniecznym dla poziomu prac badawczych, umożliwiająca szeroki zakres obserwacji (jasne pole) oraz dalszą rozbudowę o fluorescencję | TAK |  |
|  | Oświetlacz jasnego pola: mikrosoczewkowy typu „Fly Eye” LED o trwałości min. 60000 godzin z regulacją napięcia i blokadą napięcia „foto”, oświetlenie w systemie Koehlera, równomierne i stabilne w obrazie cyfrowym, osobny filtr zielony interferencyjny GIF | TAK |  |
|  | Nasadka okularowa z podziałem obrazu 0/100 i 100/0 % z wyjściem na kamerę | TAK |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej min. 60 mm korygowane do nieskończoności (do obserwacji w jasnym polu i we fluorescencji): suchy standardu Plan Achromat 10x, apertura ≥ 0,25, odl. rob.≥ 10,5 mm, olejowy standardu Plan Fluor 100x, apertura ≥1,3, odl. rob.≥ 0,16 mm Wszystkie obiektywy powinny posiadać gwint C. Dołączona buteleczka olejku immersyjnego 50 ml | TAK |  |
|  | Okulary 10x o polu widzenia 22 mm z regulacją dioptryjną ±5 dioptrii, z możliwością montażu mikrometrów okularowych. | TAK |  |
|  | Kondensor do jasnego pola z ruchem pionowym min. 27 mm o aperturze 1,4. Regulacja apertury dla każdego z obiektywów. | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran LCD informujący o typie obiektywu i jego powiększeniu oraz o trybie oświetlenia. | TAK |  |
|  | Miska rewolwerowa min. 6-cio obiektywowa | TAK |  |
|  | System oszczędzania energii polegający na automatycznym wyłączaniu oświetlenia przy dłuższej przerwie w pracy | TAK |  |
|  | System automatycznego dostosowania natężenia oświetlenia do każdego z zamontowanych obiektywów bez konieczności ręcznej korekty. | TAK |  |
|  | Współosiowe pokrętła mikro-makro z regulacją siły nacisku i blokadą górnego położenia stolika: preferowana „leworęczna” obsługa pokręteł stosownie do „praworęcznej” obsługi stolika podstawowego. | TAK |  |
|  | Zakresy ruchu stolika w osi Z: całkowity min. 30 mm, jeden obrót śruby ruchu zgrubnego – min. 9 mm, ruch dokładny – min. 0,1 mm na obrót, działka elementarna śruby ruchu dokładnego – 1 um | TAK |  |
|  | Stolik podstawowy z uchwytem na dwa preparaty o wymiarach 76x26 mm każdy i zapewniający obejmujący je przesuw; pokryty warstwą odporną na ścieranie - ceramika, pokrętła osi xy z prawej strony wyposażone w regulację siły nacisku i wysokości ich położenia w osi Z. | TAK |  |
|  | Możliwość łatwej rozbudowy mikroskopu o mikroskopię fluorescencyjną poprzez zamontowanie dodatkowych modułów bez jakichkolwiek zmian w istniejącej konfiguracji. | TAK |  |
|  | Pokrowiec obejmujący mikroskop z kamerą. | TAK |  |
|  | Waga – min. 13 kg | TAK |  |
|  | Wymagania Techniczne |
|  | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 8 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok lub co 2000 rbh | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |